1. 다음 제어기 블럭선도에 관하여 답하시오 (20).

- 윗그림에서 보듯이 제어기에 대한 전달함수 (Gc) 는 들어오는 오차함수 (E) 에 대한 출력함수 (M) 의 관계를 나타낸다. PID 제어기 (비례(proportional), 적분 (integral), 미분 (differential)) 에 해당하는 전달함수는 어떻게 표현되는가?

- PI, PD, PID 제어에 대하여 각각을 비교하여 설명하시오.

2. feedback 제어구조에 대하여 답하시오 (20).

feedback 제어구조는 제어기, 제어밸브, 공정, 센서, 전환기 등으로 구성되어있고, 설정치(set point, R), 외부입력변수 그리고 출력변수들의 정보흐름이 존재한다. 이들을 포함하는 블럭선도가 다음과 같다고 한다. 여기에서 Kv, Km, 그리고 Kt 는 각각 밸브, 센서, 전환기의 이득상수를 의미한다.

1) 본 feedback 제어구조에 대하여 총괄전달함수 (입력변수에 따른 출력변수를 표현하는 함수) 를 구하시오.

2) 이 설정치 제어문제에서 전달함수 (Gc) 가 P 제어기이고, 공정의 전달함수 (GP) 가 2차공정이라면, 총괄전달함수는 몇 차 공정이고 그 이유는 무엇인가?

3. 다음 그림과 같은 연속교반 반응기가 있다 (60).  성분 A 가 농도 CAi [g/l] 로 유입되고, 연속반응기에서 반응 후 농도 CA [g/l] 로 유출된다. 유입과 유출 유량은 모두 q =20 l/s 이다. 반응기의 부피 V=40 l 이다. 반응속도식은 2차 기초반응으로서  이며, 이때, k 는 반응상수로서 시간에 따라 일정하다고 한다.

1) 위 공정에 대하여, 질량보존에 의한 성분 A 에 대한 비정상상태 물질수지식을 유도하시오. 또한 유도한 식의 각 항에 대한 단위를 명시하시오.

2) 위에서 모델링한 식에서 반응속도식 부분을 선형화하시오. 단, 초기 정상상태 유입농도는 CAis 이고, 유출농도는 CAs 라고 한다.

3) 선형화된 모델링 식으로부터 표준화하시오. 단, 편차변수 ,  를 이용하시오.

4) 위에서 표준화된 식을 라플라스변환하시오. 단, ,  라고 치환하여 전개하시오.

5) 유입되는 농도가 갑자기 크기 6의 변화가 생겼을 때,  를 라플라스 변환하면  이다. 이 때 이식을 부분분수화하여 역라플라스 변환하시오. 단, ,  이다.

6) 초기값와 최종값 등을 이용하여 위에서 구한  의 그래프를 대략적으로 그리고, 이 그래프를 물리적 현상과 함께설명하시오.

# Text boxes

T

+

-

+

R

Kt

Km

Gp

Kv

Gc

Gc

E(s)

M(s)

+

Ti