# 1. 전달현상에 대하여 다음을 설명하시오 (40).

1) 전달현상은 어떤 강도의 차이로 인해 생기는 것이다. 3가지 전달현상 (운동량전달, 열전달 그리고 물질전달) 에 대하여 공간방향 거리에 따른 강도의 변화를 그래프로 그리시오 (10). 또한, 그래프의 x, y 축 값을 명시하시오.

2) 3가지 전달에 따른 전달 flux 를 식으로 정의하고, 3개 flux 의 단위를 쓰시오 (10).

3) 3가지 전달현상에 관련된 법칙과 무차원수를 쓰시오. 이들 무차원수의 물리적 의미는 무엇인가 (10)?

4) 3가지 전달에 따른 전달 flux 식을 바탕으로 3가지 전달현상을 설명하시오 (10).

# 2. 열교환기에서의 열전달 (40)

어떤 향류 열교환기(counter-current heat exchanger) 에서, 뜨거운 유체의 유량은 5000kg/hr이고, 열용량은 4.0kJ/kg/K이다 뜨거운 유체는 400K에서 350K로 온도가 감소한다. 차가운 유체의 열용량은 10.0kJ/kg/K 이다. 차가운 유체는 300K 로 유입되어 340K로 온도가 상승된다.

1) 이 향류 열교환기에 대하여, 열교환기 길이 (L) 에 따른 온도변화 (T) 를 그림으로 표현하시오.

2) 뜨거운 유체가 잃는 열량(qh)을 계산하고, 차가운 유체의 유량 (mc) 을 계산하시오.

3) 	이 열교환기에서의 온도차 (T)에 대한 대수평균 온도차 (Tlm)는 얼마인가? 단, 대수평균 온도차란

이다.

4) 열전달량은  으로 표현된다. 에너지보존법칙에 의해 열전달량 (q)은 차가운 혹은 뜨거운 유체가 얻거나 잃은 열량 (qc or qh)과 동일하다. 이 열교환기의 총괄열전달계수,  라고 하면, 열전달면적 A 는 얼마인가?

# 3. 베르누이식을 이용한 압력계산 (20)

다음 그림과 같은 파이프내의 속도, 압력 그리고 단면적이 주어져 있다.

여기에서, z 는 지상으로부터 관의 높이, p 는 압력, v 는 유체속도, 그리고 A 는 관의 단면적이다. 파이프내 마찰력이 없다고 가정할 때, 다음과 같은 베르누이식을 적용할 수 있다. .

만일, 이 파이프가 수평으로 위치해 있고, 밀도 , 단면적 , 속도 , 그리고 압력  이다.

- 질량보존법칙에 의한 정상상태 물질수지식 () 을 세우고, 유출구에서의 속도 v2 를 구하시오.

- 베르누이식을 이용하여 압력 p2 를 구하시오.

# Text boxes

z1, p2, v2, A2

z1, p1, v1, A1