모든 문제의 계산과정을 답안지에 자세히 명시할 것!!!

1. 다음 그림과 같은 증류탑 공정에 대하여 답하시오 (30).

주어진 증류탑을 이용하여 세가지 성분의 혼합물을 분리하려고 한다. 원료의 유량은 F=100kmol/h 이며, 세 성분의 몰분율은 각각 0.2, 0.4 그리고 0.4 이다. 유출유량은 상부와 하부에서 각각 D 와 B 이고, D=40 kmol/h 이다. 상부의 세번째 성분의 몰분율은 xD3 =0.25 이다 (그림 참조).

1) 하부 유출물의 몰유량 (B) 은 얼마인가? 질량보존식을 이용하여 구하시오.

2) 각 성분별 질량보존식을 쓰시오 (3개).

3) 세번째 성분에 대한 질량보존식을 이용하여 변수 xB3 를 구하시오.

4) 몰분율의 합은 항상  을 만족해야 한다. 또한 을 만족한다고 할 때, xD1 과 xB1 을 변수로 하는 2개의 선형방정식을 구하시오. 5) 상기의 2개 선형연립방정식을 행렬로 표현하고, 역행렬 혹은 대입법을 이용하여 xD1, xB1 를 구하시오.

6) xD2, xB2 를 구하시오.

2. 다음 함수에 대하여 답하시오.  (15).

여기에서 ,  이다. 삼각함수의 성질  을 이용하여 다음을 구하시오.

- 상기 함수의 진폭은 t=3 에서 얼마인가?

- 주기는 얼마인가? 각도와 라디안값으로 각각 답하시오.

- 이 함수의 대략적인 그래프를 상기 함수의 초기값 (t=0) 과 나중값 (t=() 을 이용하여 그리시오.

3. 두께 ((x) 가 일정한 창문을 통하여 열이 전달되고 있다. 창문내부의 온도 T1=20oC 이고, 창문외부의 온도 (T2) 는 영하 5도이다. 따라서 창문내부에서 외부로 열이 손실되고 있으며, 열손실량은 Ficks 법칙에 의하여 다음과 같이 구한다고 한다:                . 여기에서, k 는 열전달계수 () 이고, 두께 , A 는 열전달 면적이며, 열손실량  이다 (10).

1) 열전달면적 A 에 관하여 주어진 식을 표현하시오.

2) 열전달면적 A 를 구하시오.

4. 다음을 설명하시오 (15).

1) 함수, 방정식, 좌표, 그래프에 관하여 예를 들어 설명하시오.

2) 방정식과 항등식의 차이는 무엇인가?

3) 선형방정식, 비선형방정식, 해석해 그리고 수치해에 관하여 설명하시오.

5. 분수식                   을 미정계수법을 이용하여 부분분수화 하려고 한다 (10).

1) 주어진 분수식을 분모의 인수에 따른 항등식으로 표현하시오.

2) 위에서 구한 항등식의 미정계수를 구하시오.

6. 일정압력에서의 열을 공급하여 어느 물질의 무질서도 (엔트로피, S) 가 변한다. 무질서도를 구하는 방법은 다음과 같다 (20).

식 (1)

여기에서, dS 는 엔트로피 변화량이고 (단위: ), Cp 는 정압열용량 (단위: ) 이며, T 는 온도이다. 정압열용량  이며, 온도에 따라 일정하다고 가정하고, 초기온도 T1=300 K 이다.

1) 일정압력 온도변화에 따른 엔트로피 변화량은 주어진 식 (1) 을 적분하여 구할 수 있다. 엔트로피 변화량 ((S) 을 구하시오. 단,  이다. 온도는 T1 에서 T2 로 변한다.

2) 엔트로피 변화량 ((S) 이 주어졌다고 할 때, 나중온도 T2 를 구하시오.

3) 독립변수를 (S 로 하고 종속변수를 T2 로 하는 상기의 함수에 대한 그래프를 대략적으로 그리시오.

4) 엔트로피 변화량이 (S = 2 J/K/mol 라고 하면, 나중온도 T2 는 얼마인가? 위에서 그림 그래프에 이 점을 추가하시오.

7. 본 과목에 있어서 수업내용, 수업방법, 수업태도 등에 보완할 점이 있다면 무엇입니까 (5) ?

# Text boxes

B

xB1

xB2

xB3

+Qr

-Qc

V

L

xD

D=40kmol/h

xD1

xD2

xD3=0.25

F=100kmol/h

x1=0.2

x2=0.4

x3=0.4

T1 ( T2

P: constant

Cp=4.2

Q

T2

T1

(x