1. 비이상기체의 PVT 거동을 나타내는 상태방정식 (equation of state) 으로 Van der Waals equation, , SRK (Soave-Redlich-Kwong) equation, Peng-Robinson equation, Virial equation 등이 있다. 이중 SRK 모델 은 Van der Waals equation 을 바탕으로 표현된다, , 여기에서 , ,  그리고, Tr=T/Tc 이다. 온도 T=300K, 압력 P=2(106 Pa 상태에 놓여있는 암모니아 기체에 대하여, 열역학적 특성값들이 R=8.314J/mol/K, Tc=405.5K, Pc=11.28(106 Pa, s=0.86546 이라고 주어진다. 다음순서에 따라 주어진 조건에서 암모니아 기체의 몰당 부피 (V) 를 구하시오 (20).

- Matlab 에서 부피에 관한 함수를 만든다.

- 주어진 상수값을 정의한다. R, Tc, Pc, T, P, s, Tr , a, b, ( 등

- 부피에 관한 함수,  를 정의한다.

- matlab 함수 fzero(@func, 초기값) 을 이용하여 근을 구하시오. 단 초기값은 V0=3(10-3 m3/mol.

2. 두개의 상품을 만들기 위하여 3개의 원료를 사용하는 어떤 생산공장이 있다. 3개의 원료의 각각의 질량합은 100 kg 이고, 세개의 원료의 비가 2:5:4 인 상품 A 를 390kg 만들고, 세개의 원료의 비가 1:2:6 인 상품 B 를 380kg 만들려고 한다. 세개의 원료들의 각각의 질량은 얼마이겠는가? 다음순서에 근거하여 구하시오(20).

a) 먼저 주어진 조건을 행렬로 표현한다.

b) 역행열을 이용하여 x 를 구한다 (X=A-1B)

3. 실온에서 당 (sucrose) 은 효소당 (sucrase) 촉매에 의하여 가수분해된다. 초기 당의 농도 CA0=1.0 mmol/l, 초기효소의 농도 CEo=0.010 mmol/l 로 시작하여 반응기에서 다음의 데이터를 얻었다 (20).

| CA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 1 | 0.84 | 0.68 | 0.53 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.018 | 0.006 | 0.0025 |

만일 이들 데이터가 Michaelis-Menten 반응속도식에 따른다면, 다음순서에 따라 상수 k3, CM 을 예측하시오.

,

- 모델값과 실험값의 차이를 구하는 함수를 정의한다. 이 함수의 독립변수 또는 입력변수는 두 모델상수, k3, CM 이다. 이 함수는 다음순서에 따라 정의한다.

  - 주어진 실험값을 두 변수에 저장시킨다. 예로서, Ca_exp=[0:1:11], r_exp=[1 0.84 ….. 0.0025].

  - 주어진 농도변화 (Ca_exp) 에 따른 모델값을 구한다.

  - 모델값과 실험값의 차이는

- matlab 함수 fminsearch(@func, [k3, CM]) 을 이용하여 최적 모델인자값을 추정한다. 단 초기값은 k3=100, CM=5 로 한다.

4. 생물반응기안에 세포질량 (m, 1(10-13 g) 의 변화에 따라 세포수 (no./g) 가 다음과 같은 함수로 주어져 있다.

이 반응기 안에 있는 총 세포수는 위 함수를 적분하여 구할 수 있다.

다음 순서에 따라 총 세포수 N 을 구하시오 (20).

- 질량 m 을 변수로하는 function 을 정의하시오.

- Matlab 함수 quad(@func, 하한, 상한) 을 이용하여 적분하시오

- 단위를 맞추어서 총 미생물의 수를 구하시오.

5. 다음 분자를 ICAS-ProPred 를 이용하여 그려서 이 분자의 물성치를 예측하시오. 단위를 꼭 쓸 것 (20).

- 녹는점, 끓는점 그리고 임계점 온도는 얼마인가?

- 임계압력은 얼마인가?

- 분자량은 얼마인가?

6. 어항속에 공급되는 공기에 대하여 유출되는 물의 용존산소를 예측하는 식은 다음과 같다 (20).

여기에서  은 기상 공기부피,  은 공급되는 물의 유량,  은 액상 공기부피,  은 유입되는 물의 용존산소농도,  는 어항속 산소농도,  는 물고기 산소섭취속도를 의미한다.

또한 평형산소농도  로 정의되며, 여기에서 헨리상수 (), 기체상수 (), 온도 (), 산소 분자량 () 이다.

다음순서에 따라 시간이 0.5 hour 흐른후 유출되는 물의 용존산소 농도를 구하고 시간에 따른 용존산소 농도를 그래프로 표현하시오.

a) 미분식을 함수로 정의한다. 이때 모든 상수값을 미리 정의한다.

b) 적분시간범위 (tspan): tspan=[0 0.5]

c) 초기값 을 정의한다.

d) matlab 함수 [t, y]=ode15s(@func, tspan, y0) 을 이용하여 이 상미방을 풀고, y 값의 최종값을 얻는다.

e) matlab 함수 plot(t, y) 을 이용하여 그래프로 그려서 그 추이를 알아본다.