모든 문제의 계산과정을 답안지에 자세히 명시할 것!!!

1. 가스를 사용하는 가정용 순간온수기에 대하여 다음에 답하시오. (20).

a) 이 순간온수기의 물온도 (T) 를 제어하기 위해 가스의 유량 (q) 을 조절하고, 온수기로 유입되는 물의 온도(Ti) 는 계절에따라 변한다고 할 때, 이 공정을 그림으로 그려보세요.

b) 제어변수, 조절변수, 그리고 외부교란변수가 무엇인가?

c) 이 공정을 feedback 방식으로 제어하려고 한다면, 온도센서, 온도신호 전환기, 제어기, 그리고 조절인자들을알맞게 a)의 그림에 추가하여 다시 그려보세요.

d) c)에서 그린 그림을 보면서 블록선도를 완성하시오.

2. 다음 그림과 같은 연속교반 가열시스템에 대하여 답하시오 (25).

위공정에서 밀도 (() 와 액체 열용량 (CP) 은 일정하다고 가정한다. 위 공정의 모델링은 질량보존에 의한 물질수지식과 에너지보존에 의한 에너지 수지식으로 구할 수 있다. 즉, 물질수지식은

그리고 에너지 수지식은

a) 위두식에서 밀도 (() 와 액체 열용량 (CP) 만 상수라고 하면, 변수는 어떤 것들이 있고, 그 수는 몇 개인가?

b) 자유도 F=( 변수수 – 방정식수) 인데, 위모델의 자유도는 몇 개인가? 단, 여기에서 시간에 따른 종속변수들만 변수로 고려한다.

c) 위공정에서 유입되는 질량유속과 유출되는 질량유속이 같다고 하면, 시간에 따른 부피변화는 없게 된다. 이때, 에너지 수지식만 남게되는데, 라플라스변환을 위해 편차함수화하면 다음과 같다.

편차함수로 표현된 에너지 수지식을 라플라스변환하시오.

d) 만일 시간상수 , 이득상수  라고 정의한다면, 라플라스 변환된 윗식은 어떻게 표현되는가? 단, 출력변수와 입력변수와의 관계를 나타내는 2개의 전달함수로 표현하시오.

e) 출력변수 () 와 입력변수 () 와의 관계를 나타내는 전달함수를 G1 이라하고, 출력변수 () 와 입력변수 () 와의 관계를 나타내는 전달함수를 G2 라하면, 이 공정의 블록선도를 그려보세요.

3. 다음과 같이 미분방정식으로 표현되는 시스템이 있다. (25).

이 연립미분방정식에서, x 와 y 의 초기조건은 모두 « 0 » 이다.

a) 이 미분방정식을 라플라스변환하시오.

b) 라플라스 변환된 두 식에서, 첫번째식을 두번째식에 대입하여 Y(s) 를 구하시오.

c) 위에서 얻은 Y(s) 로부터 X(s) 를 구하시오.

d) 역 라플라스변환식을 하기위해 위에서 구한 X(s) 혹은 Y(s) 를 부분분수화 하시오.

e) 부부분수화된 라플라스변환식을 역라플라스변환하여 x 와 y 에 대한 미분방정식의 해를 구하시오.

4. 다음 블록선도의 전달함수 C/R 를 구하시오 (10). 풀이과정 명시.

5. 다음 공정은 유입 질량유속과 유출 질량유속이 같고, 밀도, 부피, 정압열용량이 일정하다. 외부로부터 열량 Q(t) 가 공급되고, 탱크의 외부로 열전달에 의해 열손실 (Qu(t)) 된다. 외부온도 Ta 는 일정하다 (25).

a) 본공정의 에너지 수지식을 세우시오.

b) 편차함수 () 를 이용하여 에너지식을 표현하시오 (정상상태의 값들 Tis, Qs, Ts 을 이용하시오).

c) 편차함수화된 윗식을 라플라스 변환하여 표현하시오.

d) 시간상수와 이득상수를 다음과 같이 각각 정의한다고 할 때,

, , ,

윗식을 간략화 시키고, 출력변수와 입력변수에 대한 전달함수로 표현하시오.

e) 위에서 구한 전달함수를 보고 블록선도를 그리고, 이 공정의 제어에 관하여 설명하시오.

6. 본 과목에 있어서 수업내용, 수업방법, 수업태도등에 보완할 점이 있다면 무엇입니까 (4) ?