1. 다음을 설명하시오 (20)

1) 전달함수란 무엇인가?

전달함수란 입력변수에 대한 출력변수의 관계를 나타내는 것으로, 일반적으로 시간(t)에 대한 원함수를 라플라스변환하여 s 에 관한 함수로 표현된다. 예로서,

여기에서 G(s) 는 전달함수, X(s) 는 입력변수 그리고 Y(s) 는 출력변수를 의미한다.

2) 공정모델링이란 무엇인가?

공정모델링이란 공정을 수식 혹은 수학적으로 표현하는 것을 말하며, 예로서 질량보존식과 에너지보존식을 이용한 방정식 등이 있다. 이들 방정식은 정상상태로 표현되는 대수식과 비정상상태로 표현되는 미분방정식 혹은 편미분방정식 등이 있다. 공정제어에서는 주로 시간에 따른 공정변수의 변화를 묘사하는 비정상상태 미분방정식을 다루며, 미분방정식으로 모델링된 공정의 동특성을 파악하는 것에 중점을 둔다.

2. 주어진 그림은 연속교반 가열시스템이다. 다음에 답하시오 (60). 이 가열시스템으로 유입되는 부피유속 (q; l/min) 과 유출되는 부피유속 (q; l/min) 은 같고, 밀도 ((; kg/l), 액상의 열용량 (Cp; J/kg/K), 탱크 단면적 (A) 은 상수이다.

1) 이 가열시스템에 대하여 비정상상태 에너지수지식을 유도하시오.

2) 이 에너지수지식에서 출력변수와 입력변수는 각각 어떤 것들인가?

출력변수: T

입력변수: Ti, Q

3) 유입되는 액체의 온도 (Ti) 는 외부교란변수라고 하면, 제어변수와 조절변수는 무엇인가? 또한 자유도는 얼마인가?

제어변수: T

조절변수: Q

자유도: F=V-E=3-1= 2, 2개

4) 편차함수 , ,  라고 할 때, 이 에너지수지식을 편차함수를 이용하여 표준화하시오. 단,  는 초기조건에서 정상상태라고 가정할 때의 변수값들이다.

5) 위에서 표준화된 식을 라플라스 변환하시오. 단, ,  로 정의하여 간단히 한 후, 식을 정리하시오.

윗식에서 양변을  로 나누고, 정리하면,

양변에 라플라스변환을 취하여 정리하면,

6) 위에서 구한 온도(T)와 공급열(Q)에 대한 전달함수를 이용하여 블록선도를 그리시오. 또한 시상수 ( 의 물리적 의미를 쓰시오.

여기에서, , .

위식에서 시상수 ( 는 주어진 연속교반 가열시스템의 체류시간을 의미한다. 즉,  로서, 가열시스템 탱크부피를 유량으로 나눈값으로, 단위는 시간단위를 갖고, 탱크로 들어온 유체가 얼마나 머물고 유출되는 시간을 알수 있는 값이다. 공정제어의 관점에서는 공정의 응답시간을 의미하는 것으로, 긴 체류시간을 긴 응답시간을 갖는다.

3. 다음 블록선도는 열교환기 feedback 제어구조에 대한 것이다 (20).

이 feedback 제어구조는 제어기 (Kc), 제어밸브 (Kv), 공정 (Gp), 센서 (Km), 전환기 (Kt)로 구성되어있고, 설정치 (R), 외부입력변수 (Ti) 그리고 출력변수 (T) 들의 정보흐름이 존재한다. 여기에서 Kc, Kv, Km, 그리고 Kt 는 각각 제어기, 밸브, 센서, 전환기의 이득상수를 의미한다.

1) 만일 외부교란변수 (공정으로 들어오는 유체의 온도, Ti) 가 시간에 대하여 변하지 않고,  라고 할때, 총괄전달함수는 어떻게 표현되는가?

위식에서  를 상수 취급하면,

2) 이 총괄전달함수는 몇차 공정인가? 단, 공정의 차수는 총괄 전달함수 분모에 있는 s 에 대한 차수를 의미한다.

총괄전달함수의 분모가 s 에 대하여 1차이므로, 1차공정이다.

1. 다음을 설명하시오 (20)

1) 전달함수란 무엇인가?

2) 공정모델링이란 무엇인가?

2. 주어진 그림은 연속교반 가열시스템이다. 다음에 답하시오 (60). 이 가열시스템으로 유입되는 부피유속 (q; l/min) 과 유출되는 부피유속 (q; l/min) 은 같고, 밀도 ((; kg/l), 액상의 열용량 (Cp; J/kg/K), 탱크 단면적 (A) 은 상수이다.

1) 이 가열시스템에 대하여 비정상상태 에너지수지식을 유도하시오.

2) 이 에너지수지식에서 출력변수와 입력변수는 각각 어떤 것들인가?

3) 유입되는 액체의 온도 (Ti) 는 외부교란변수라고 하면, 제어변수와 조절변수는 무엇인가? 또한 자유도는 얼마인가?

4) 편차함수 , ,  라고 할 때, 이 에너지수지식을 편차함수를 이용하여 표준화하시오. 단,  는 초기조건에서 정상상태라고 가정할 때의 변수값들이다.

5) 위에서 표준화된 식을 라플라스 변환하시오. 단, ,  로 정의하여 간단히 한 후, 식을 정리하시오.

6) 위에서 구한 온도(T)와 유입온도(Ti) 및 공급열(Q)에 대한 전달함수를 이용하여 블록선도를 그리시오. 또한 시상수 ( 의 물리적 의미를 쓰시오.

3. 다음 블록선도는 열교환기 feedback 제어구조에 대한 것이다 (20).

이 feedback 제어구조는 제어기 (Kc), 제어밸브 (Kv), 공정 (Gp), 센서 (Km), 전환기 (Kt)로 구성되어있고, 설정치 (R), 외부입력변수 (Ti) 그리고 출력변수 (T) 들의 정보흐름이 존재한다. 여기에서 Kc, Kv, Km, 그리고 Kt 는 각각 제어기, 밸브, 센서, 전환기의 이득상수를 의미한다.

1) 만일 외부교란변수 (공정으로 들어오는 유체의 온도, Ti) 가 시간에 대하여 변하지 않고,  라고 할때, 총괄전달함수는 어떻게 표현되는가?

2) 이 총괄전달함수는 몇차 공정인가? 단, 공정의 차수는 총괄 전달함수 분모에 있는 s 에 대한 차수를 의미한다.

4. 본 과목에 있어서 수업내용, 수업방법, 수업태도 등에 보완할 점이 있다면 무엇입니까 (5) ?

# Text boxes

Q

Q

T

-

+

R

Kt

Km

Gp

Kv

Kc

Q

h

A, V,

(, Cp

h

A, V,

(, Cp

T

q

Ti

q

T

q

Ti

q

Ti

Kc

Kv

Gp

Km

Kt

R

+

-

T

Ti

Q

G1

G2

T

Ti

Q