모든 문제의 계산과정을 답안지에 자세히 명시할 것!!!

1. feedback 제어구조에 대하여 답하시오 (5).

feedback 제어구조는 제어기, 제어밸브, 공정, 센서, 전환기 등으로 구성되어있고, 설정값(set point, R), 외부입력변수 그리고 출력변수들의 정보흐름이 존재한다. 이들을 포함하는 블럭선도가 그림과 같다. 여기에서 Kc, Kv, Km, 그리고 Kt 는 각각 제어기, 밸브, 센서, 전환기의 이득상수를 의미한다.

1) 본 feedback 제어구조에 대하여 총괄전달함수 (입력변수에 따른 출력변수를 표현하는 함수) 를 구하시오 (2).

2) 이 제어문제에서 공정의 전달함수 (GP) 가 1차 공정이라면, 총괄전달함수는 몇 차 공정이고 그 이유는 무엇인가 (3)?

2. 2개의 교반탱크가 그림과 같이 배열되어 있다. 유입되는 유량과 유출되는 유량은 q 로서 일정하다. 유입되는 용액농도 Ci [kg/m3] 는 시간에 따라 변한다 (15).

1) 각 탱크의 용액농도에 대한 성분물질수지식을 세우고, 각 항의 단위를 명시하고, 자유도 (F=V-E) 를 구하세요 (5).

2) 편차변수 (,,) 를 이용하여 위 2개식을 표준화 하고, 라플라스변환식 2개를 1개식으로 정리하세요 (5). 단, 2개의 시상수, ,  를 이용하여 식을 정리하세요.

3) 1개 식으로 표현된 전달함수의 블록선도를 그리세요. 또한, 출력변수와 입력변수는 무엇이고, 몇 차 공정인지요 (5)?

3. 어느 공정제어를 수강하는 학생이 공정제어에서 배운 내용을 graphical concept map (그림으로 표현된 개념도) 으로 표현하려 합니다. 이 학생은 1장에서는 PID 제어에 관한 개념, 2장에서는 라플라스변환, 3장은 공정모델링, 그리고 4장은 전달함수와 블록선도를 배웠습니다. 그리고 앞으로, 5장에서는 1차공정의 동특성 (first-order process dynamics), 6장에서는 2차공정의 동특성, 8장에서는 PID 제어계의 요소 (센서, 제어벨브 등), 그리고 9장에서는PID 제어시스템의 동특성을 배우려 합니다. 주어진 그림은 반응공학을graphical concept map 으로 표현한 예로서, 이 그림을 참고로 공정제의 과목의 graphical concept map 을 완성하고, 설명하세요 (배운내용/개념의 충실한 반영=3, 내용/개념간 체계적인 연결정도=4, 완성된 concept map 에 대한 설명=3, 총 10점).

4. 본 과목에 있어서 수업내용 (난이도, 교재의 적절성), 수업방법 (질문, 과제, 퀴즈, 시험 등), 수업태도 (휴강, 보강, 강의시간 등) 등에 담당교수가 보완할 점이 있다면 무엇입니까 (5)?

모든 문제의 계산과정을 답안지에 자세히 명시할 것!!!

1. feedback 제어구조에 대하여 답하시오 (5).

feedback 제어구조는 제어기, 제어밸브, 공정, 센서, 전환기 등으로 구성되어있고, 설정값(set point, R), 외부입력변수 그리고 출력변수들의 정보흐름이 존재한다. 이들을 포함하는 블럭선도가 그림과 같다. 여기에서 Kc, Kv, Km, 그리고 Kt 는 각각 제어기, 밸브, 센서, 전환기의 이득상수를 의미한다.

1) 본 feedback 제어구조에 대하여 총괄전달함수 (입력변수에 따른 출력변수를 표현하는 함수) 를 구하시오 (2).

2) 이 제어문제에서 공정의 전달함수 (GP) 가 1차 공정이라면, 총괄전달함수는 몇 차 공정이고 그 이유는 무엇인가 (3)?

1) 본 feedback 제어구조에 대하여 총괄전달함수 (입력변수에 따른 출력변수를 표현하는 함수) 를 구하시오.

(

2) 이 설정치 제어문제에서 공정의 전달함수 (GP) 가 1차공정이라면, 총괄전달함수는 몇 차 공정이고 그 이유는 무엇인가?

( Gp 를 다음과 같은 1차 공정으로 가정하면,

총괄전달함수는 다음과 같이 표현된다.

총괄전달함수의 분모가 s 에 대하여 1차식이므로, 1차 공정으로 분류된다.

2. 2개의 교반탱크가 그림과 같이 배열되어 있다. 유입되는 유량과 유출되는 유량은 q 로서 일정하다. 유입되는 용액농도 Ci [kg/m3] 는 시간에 따라 변한다 (20).

1) 각 탱크의 용액농도에 대한 성분물질수지식을 세우고, 각 항의 단위를 명시하고, 자유도 (F=V-E) 를 구하세요 (5).

( 2개 탱크에 대한 성분물질수지식은 다음과 같다.

, 각 항의 단위는 [kg/hr]

, 각 항의 단위는 [kg/hr]

위식에서 변수는 C1, C2, Ci 이므로 변수수 V=3 이고 식수 E=2 이므로, 자유도 F=1 이다.

2) 편차변수 (,,) 를 이용하여 위 2개식을 표준화 하고, 라플라스변환식 2개를 1개식으로 정리하세요 (5). 단, 2개의 시상수, ,  를 이용하여 식을 정리하세요.

( 위 두식을 표준화하면,

(식2-1)

(식2-2)

(식2-1) 과 (식2-2) 를 q 로 양변을 나누면,

이고, ,  라고 정의하면, 윗식들은 다음과 같이 정리된다.

(식2-3)

(식2-4)

(식2-3) 과 (식2-4) 를 라플라스 변환하면,

( 		(식2-5)

( 		(식2-6)

( (식2-5) 를 (식2-6) 에 대입하면,

(식2-7)

이다.

3) 1개 식으로 표현된 전달함수에서 출력변수와 입력변수는 무엇이고, 몇 차 공정인지요 (5)?

( 출력변수는 2번째 탱크에서 유출되는 흐름의 농도  이고,

입력변수는 1번째 탱크로 유입되는 흐름의 농도  이다. 또한 주어진 전달함수는 2차 공정이다.

4) 위에서 구한 전달함수를 블록선도로 표현하세요 (5).

( ,  라고 정의하면, (식2-7) 의 블록선도는 다음과 같다.

# Text boxes

-

+

R

Kt

Km

Gp

Kv

Kc

Ci

G1(s)

G2(s)

C2

q (m3/h), C2

C1

V2: 일정

V1: 일정

q (m3/h), Ci

Ti

+

T

+

-

+

R

Kt

Km

Gp

Kv

Kc

+

T

+

Ti

q (m3/h), C2

C1

V2: 일정

V1: 일정

q (m3/h), Ci