# 1. Translate the following English sentences to Korean. 해석이 곤란한 영어 단어는 해석문에 직접 영어를 사용해도 됩니다 (10).

# The performance requirement for chemical plants became difficult to satisfy (2).

# The two main subjects of this book are process dynamics and process control (2).

# The term process dynamics refers to unsteady-state process behavior (2).

# Process control enables the process to be maintained at the desired operating conditions, safely and efficiently (2).

# In feedback control, the controlled variable is measured and the measurement is used to adjust the manipulated variables (2).

# 2. 이성분계를 증류하기 위한 증류탑이 그림과 같이 있다. x, y, z 는 휘발성이 강한 성분에 대한 하부, 상부 그리고 원료의 몰분율이다. B, D, R, 그리고 F 는 몰유량을 의미한다. 이 공정에서는 F 가 교란되더라도 상부의 증류물의 몰분율 y 를 제어하는 것을 원한다. 측정만 가능한 원료물질의 유량 (F) 를 제외하고 모든 유량은 측정/조절 되어 질 수 있다. 조성분석장치는 y 를 측정한다. 그림은 y 를 제어하기 위한 feedback 제어를 보여준다 (10).

1) 그림에서 제어변수, 교란변수, 조절변수를 각각 정하세요 (3).

2) 이 증류물 농도제어에 대한 블록선도를 그리세요. 단, 농도 설정값은 ysp라고 한다 (7).

3. 1차 속도반응이 일어나고 있는 CSTR 반응기에서, 성분 A 에 대한 물질수지식은 다음과 같다.

이때, k 는 반응속도 상수이다. V, q, k, a 는 상수들로서, 각각 반응기 부피, 부피유속, 그리고 반응상수이다. 성분 A 의 유입 및 유출 농도 (CAi, CA) 는 변수이다 (12).

1) 위 미분방정식에서 편차함수를 사용하여 표준화하세요, 단, 편차함수는 , 그리고  라고 정의하세요. 여기에서 CAs 와 CAis 는 정상상태 농도값이다 (5).

2) 표준화된 식에서 라플라스 변환하고, 출력변수  에 대하여 정리하시오. (7).

# 1. Translate the following English sentences to Korean. 해석이 곤란한 영어 단어는 해석문에 직접 영어를 사용해도 됩니다 (10).

# The performance requirement for chemical plants became difficult to satisfy (2). ( 화학공장에 대한 성능 요구사항은 만족하기에 어려워 졌다.

# The two main subjects of this book are process dynamics and process control (2). ( 이 책의 2가지 주된 주제는 공정의 동특성과 공정 제어이다.

# The term process dynamics refers to unsteady-state process behavior (2). ( 공정의 동특성이라는 용어는 비정상상태 공정의 거동을 뜻한다.

# Process control enables the process to be maintained at the desired operating conditions, safely and efficiently (2). ( 공정제어는 안전하고 효율적으로 원하는 운전조건에서 공정을 유지할 수 있도록 만든다.

# In feedback control, the controlled variable is measured and the measurement is used to adjust the manipulated variables (2). ( feedback 제어에서, 제어변수는 측정되어지고 이 측정값은 조절변수를 조절하기 위하여 사용된다.

# 2. 이성분계를 증류하기 위한 증류탑이 그림과 같이 있다. x, y, z 는 휘발성이 강한 성분에 대한 하부, 상부 그리고 원료의 몰분율이다. B, D, R, 그리고 F 는 몰유량을 의미한다. 이 공정에서는 F 가 교란되더라도 상부의 증류물의 몰분율 y 를 제어하는 것을 원한다. 측정만 가능한 원료물질의 유량 (F) 를 제외하고 모든 유량은 측정/조절 되어 질 수 있다. 조성분석장치는 y 를 측정한다. 그림은 y 를 제어하기 위한 feedback 제어를 보여준다 (10).

1) 그림에서 제어변수, 교란변수, 조절변수를 각각 정하세요 (3).

제어변수: 증류물 농도 (y)

교란변수: 원료 유입액 유량 (F)

조절변수: 환류물의 유량 (R)

2) 이 증류물 농도제어에 대한 블록선도를 그리세요. 단, 농도 설정값은 ysp라고 한다 (7).

3. 1차 속도반응이 일어나고 있는 CSTR 반응기에서, 성분 A 에 대한 물질수지식은 다음과 같다.

(식1)

이때, k 는 반응속도 상수이다. V, q, k, a 는 상수들로서, 각각 반응기 부피, 부피유속, 그리고 반응상수이다. 성분 A 의 유입 및 유출 농도 (CAi, CA) 는 변수이다 (12).

1) 위 미분방정식에서 편차함수를 사용하여 표준화하세요, 단, 편차함수는 , 그리고  라고 정의하세요. 여기에서 CAs 와 CAis 는 정상상태 농도값이다 (5).  ( (식1) 의 정상상태식은 다음과 같다.

(식2)

# (식1) 에서 (식2) 을 빼면, 편차변수형태로 나타내어 진다.

(식3)

2) 표준화된 식에서 라플라스 변환하고, 출력변수  에 대하여 정리하시오. (7).

# (식3) 을 라플라스 변환하여  에 대하여 정리하면 다음과 같다.

# Text boxes

AC

AT

R

B, x

D, y

농도센서

F

F, z

y

R

-

+

ysp

전환기(AT)

증류탑

유량조절밸브

AC

농도제어기