# 1. Translate the following English sentences to Korean. 해석이 곤란한 영어 단어는 해석문에 직접 영어를 사용해도 됩니다 (10).

# We have introduced the basic concept of process dynamics and control in this chapter (2).

# The process dynamics determine how a process responds during transient conditions, such as plant start-ups and shutdowns, grade changes, and unusual disturbances (2).

# Process control enables the process to be maintained at the desired operating conditions, safely and efficiently, while satisfying environmental and product quality requirements (2).

# In feedback control, the controlled variable is measured and the measurement is used to adjust the manipulated variables (2).

# An important advantage of feedback control is that corrective action occurs regardless of the source of the disturbance (2).

# 2. 아래 그림은 온도가 변하는 유입액에 대하여 일정한 온도를 유지하려는 열교환기의 feedback 온도 제어를 보여준다 (10)

1) 제어변수, 교란변수, 조절변수를 각각 정하세요 (5).

2) 이 온도제어에 대한 블록선도를 그리세요. 단, 온도 설정값은 Tsp 라고 한다 (5).

3. 1차 속도반응이 일어나고 있는 CSTR 반응기에서, 성분 A 에 대한 물질수지식은 다음과 같다.

이때, 반응속도 상수  이다. V, q, k0, a 는 상수들로서, 각각 반응기 부피, 부피유속, 충돌빈도상수, 그리고 반응상수이다. 온도 (T) 와 성분 A 의 유입 및 유출 농도 (CAi, CA) 는 변수이다 (12).

1) 위 미분방정식을 선형화한 후, 재 정리하세요 (5).

2) 선형화된 식을 편차함수를 사용하여 표준화한 후, 라플라스 변환하고, 출력변수  에 대하여 정리하시오. 단, 편차함수는 , , 그리고  라고 정의하세요 (7).

# 1. Translate the following English sentences to Korean. 해석이 곤란한 영어 단어는 해석문에 직접 영어를 사용해도 됩니다 (10).

# We have introduced the basic concept of process dynamics and control in this chapter (2). ( 우리는 이 장에서 공정의 동특성과 제어이 기초 개념을 소개하였다.

# The process dynamics determine how a process responds during transient conditions, such as plant start-ups and shutdowns, grade changes, and unusual disturbances (2). ( 공정의 동특성는 공장의 시동, 멈춤, 품질변경, 및 비정상적인 교란 등에서 나타나는 과도기 상태 동안에 공정이 어떻게 응답하는지를 결정한다.

# Process control enables the process to be maintained at the desired operating conditions, safely and efficiently, while satisfying environmental and product quality requirements (2). ( 공정제어는 환경 및 품질 요건을 충족시키면서, 안전하고 효율적으로 원하는 운전조건에서 공정을 유지할 수 있도록 한다.

# In feedback control, the controlled variable is measured and the measurement is used to adjust the manipulated variables (2). ( feedback 제어에서, 제어변수는 측정되어지고 이 측정값은 조절변수를 조절하기 위하여 사용된다.

# An important advantage of feedback control is that corrective action occurs regardless of the source of the disturbance (2). ( feedback 제어의 한중요한 장점은 교란의 원인에 상관없이 교정 조치 (제어 행위) 가 일어나는 것이다.

# 2. 아래 그림은 온도가 변하는 유입액에 대하여 일정한 온도를 유지하려는 열교환기의 feedback 온도 제어를 보여준다 (10)

1) 제어변수, 교란변수, 조절변수를 각각 정하세요 (5).

제어변수: 유출액 온도 (T),

교란변수: 유입액 온도 (Ti)

조절변수: 수증기 유량 (Q)

2) 이 온도제어에 대한 블록선도를 그리세요. 단, 온도 설정값은 Tsp 라고 한다 (5).

3. 1차 속도반응이 일어나고 있는 CSTR 반응기에서, 성분 A 에 대한 물질수지식은 다음과 같다.

(식1)

이때, 반응속도 상수  이다. V, q, k0, a 는 상수들로서, 각각 반응기 부피, 부피유속, 충돌빈도상수, 그리고 반응상수이다. 온도 (T) 와 성분 A 의 유입 및 유출 농도 (CAi, CA) 는 변수이다 (10).

1) 위 미분방정식을 선형화한 후, 재 정리하세요 (5).

온도 (T) 와 유입농도 (CAi), 유출농도 (CA) 각 변수이며, 주어진 (식1) 오른쪽 2번째항이 비선형성을 갖는다. 따라서 이 비선형항 (f) 을 두개의 변수 T 와 CA 에 대하여 정상상태 (또는 기준상태) Ts, CAs , fs 에서 선형화해야 한다.

여기에서,

선형화된 f 를 (식1) 에 대입하면,

(식2)

2) 선형화된 식을 편차함수를 사용하여 표준화한 후, 라플라스 변환하고, 출력변수  에 대하여 정리하시오. 단, 편차함수는 , , 그리고  라고 정의하세요 (7).

(식2) 의 정상상태식은 다음과 같다.

(식3)

# (식2) 에서 (식3) 을 빼면, 편차변수형태로 나타내어 진다.

# (식4)

# (식4) 를 라플라스 변환하여  에 대하여 정리하면 다음과 같다.

# Text boxes

온도센서

Ti

T

Q

-

+

Tsp

전환기(TT)

열교환기

유량조절밸브

TC

온도제어기