# 1. Translate the following English sentences in Korean. 해석이 곤란한 영어 단어는 해석문에 직접 영어를 사용해도 됩니다 (5).

# The two main objectives of this lecture are process dynamics and process control. The term process dynamics refers to unsteady-state (or transient) process behavior. By contrast, most of the chemical engineering curricula emphasize steady-state and equilibrium conditions in such courses as material and energy balances, thermodynamics, and transport phenomena. But process dynamics are also very important. Transient operation occurs during important situations such as start-ups and shutdowns, unusual process disturbances, and planned transitions from one product grade to another.

# 2. Process (공정) 란 무엇인지 예와 함께 설명하시오 (5)

3. Process control (공정제어) 란 무엇인지 예와 함께 설명하시오 (5).

# 1. Translate the following English sentences in Korean. 해석이 곤란한 영어 단어는 해석문에 직접 영어를 사용해도 됩니다 (5).

# The two main subjects of this lecture are process dynamics and process control. The term process dynamics refers to unsteady-state (or transient) process behavior. By contrast, most of the chemical engineering curricula emphasize steady-state and equilibrium conditions in such courses as material and energy balances, thermodynamics, and transport phenomena. But process dynamics are also very important. Transient operation occurs during important situations such as start-ups and shutdowns, unusual process disturbances, and planned transitions from one product grade to another.

# ( 이 강의의 2가지 주요한 주제는 공정의 동적 거동과 공정제어이다. 공정의 동적특성은 비정상상태 혹은 과도기적 공정의 거동을 뜻한다. 반대로 화학공학 교육과정 대부분은 정상상태와 평형상태 등을 강조하는데, 이러한 과목으로는 물질/에너지 수지, 열역학, 그리고 전달현상 등이 있다. 하지만, 공정의 동적 거동은 매우 중요하며, 공정의 과도기적 운전은 공정시동과 운전정지, 갑작스런 공정의 교란, 제품 품질의 변경에 따른 계획된 운전조건 변화와 같은 중요한 상황에서 발생된다.

# 2. Process (공정) 란 무엇인지 예와 함께 설명하시오 (5)

공정이란 원료물질을 물리적 혹은 화학적 조작을 통하여 생산물로 전환시키기 위하여 이용되는 여러 장치들의 집합체 (unit) 를 말하거나 이러한 행위자체 (processing) 를 의미한다. 공정은 크게 연속공정 및 회분식 공정으로 구분할 수 있으며, 그 예로는 다음과 같다.

그림 1. 연속 반응 공정				그림 2. 비연속 반응공정

그림 1은 연속 반응기로서 원료물질이 연속적으로 유입되고, 생성물도 연속적으로 유출되는 CSTR (continuously-stirred tank reactor) 의 한 형태이다. 즉, 화학반응을 통하여 원료물질을 원하는 생성물로 연속적으로 변환시키고자 하는 연속반응공정을 보여준다. 납사 (naphtha) 를 thermal cracking 하여 에틸렌 혹은 프로필렌을 생산하는 반응기가 연속반응공정의 한 예이다.

그림 2는 비연속 공정의 한 형태로, 냉각물질은 연속적으로 유입되고, 유출되지만, 원료물질은 한번 유입되어 일정한 시간동안 반응기에 머무른 후에 한꺼번에 생성물로 꺼내는 회분식 공정으로 구성되어 있다. 따라서 이 공정은 연속공정과 회분식공정이 동시에 존재하는 비연속 반응공정으로 볼 수 있다.

3. Process control (공정제어) 란 무엇인지 예와 함께 설명하시오 (5).

공정제어란 첫번째, 공정을 이해하는 것 (process understanding) 으로서 공정의 특성을 파악하여 질량보존식이나 에너지 보존식 등으로 모델링하는 단계를 포함한다. 두번째로 공정의 동적특성 (process dynamics) 을 파악하는 것이다. 즉, 앞서 구한 공정의 모델식이나 공정의 특성에 관한 자료를 바탕으로 공정이 시간에 따라 질량 또는 에너지 (혹은 온도) 가 어떻게 변하는 지를 파악하는 것이다. 세번째로 공정제어란 유량과 같은 조절변수를 이용하여 공정을 원하는 운전조건 (예로서, 온도, 압력, 조성) 에 유지시키는 것이다. 공정제어는 앞서 설명한 세가지 모두를 포함하는 것이며, 이러한 공정제어의 목적은 환경오염 기준치 및 제품의 규격을 만족하면서 공정을 안전하고, 경제적으로 운전하기 위함이다. 공정제어는 일반적으로 feedback 제어와 feedforward 제어 등으로 구분할 수 있으며, 혼합공정에 대한 예는 다음과 같다.

그림 1. feedback control in blending process			그림 2. feedforward control in blending process

그림 1과 2 는 연속혼합공정으로서 각각 feedback 제어와 feedforward 제어를 보여준다. 2개의 성분으로 구성된 원료물질 (w1) 은 순수한 성분 A 의 유량 (w2) 과 함께 유입되고, 혼합기에서 혼합된 후 유출된다. 제어변수는 유출흐름의 성분 A 의 조성 (x) 이며, 조절변수는 유량 w2 이다. 교란변수는 원료물질 내 성분 A 의 조성인 x1 이다.

그림1 은 feedback 제어로서 제어변수 (x) 를 측정하여 조절변수 (w2) 의 유량을 조절함으로서 원하는 유출조성 (xsp; exit composition of set point) 으로 유지시키는 것을 목적으로 한다. 그림1에서 AT (composition transmitter) 는 측정된 조성 (x) 을 전기신호로 바꾸어 주는 전환기를 의미하고, AC (composition controller) 는 조성제어기로서 측정치 (x) 와 설정치 (xsp) 와의 오차값을 계산하여 유량 w2 을 얼마만큼 조절할지를 결정하는 역할을 담당한다. 그림2 는 feedforward 제어로서 교란변수 (x1) 을 측정하여 조절변수 (w2) 의 유량을 조절함으로서 원하는 유출조성 (xsp; exit composition of set point) 으로 유지하는 것을 목적으로 한다.

# Text boxes

Cooling

medium

Feed

V

C

q

Ai

C

q

반응기

A