- 공정 설계는 기초설계 (basic design) 와 상세설계 (detail design) 로 구분되며, 기초설계에서는 주로 상류공정 (upstream processes) 과 하류공정 (downstream processes) 의 주요 공정흐름도 (flowsheet) 에서 각 단위공정마다 유량, 온도, 압력, 성분별 유량등에 관한 값들을 구한다. 또한 이 단계에서 설비비, 운전비등에 관한 경제성 평가와 환경영향평가도 병행된다.

최근에는 주로 공정모사기를 이용하여 공정 설계/합성을 수행하는데, 공정설계/합성/모사에 관하여 다음에 답하시오 (30).

  - 반응기와 분리공정 그리고 재순환흐름이 포함된 기본적인 공정 흐름도를 그려보세요.

  - 단위공정마다 입출입하는 정보의 흐름은 무엇이 있는지요?

  - 공정모사기에서 계산과정은 전처리/실행/후처리 과정으로 크게 나뉘는데, 각 과정에서는 어떤 일들이 진행되는지 설명하시오.

  - 공정모사를 하기 위해서는 공정의 특성을 정의하는 모델식들이 사용자에 의해 주어져야 하는데, 이들 모델식은 통계적 모델 (statistical models) 과 이론적 모델 (first principal models) 등으로 구분된다. 이론적 모델중 열역학적 모델은 성분에 따른 물성치를 계산하는 모델이다. 이러한 열역학적 모델은 어떤 것들이 있습니까 (5가지 이상 쓰세요.)?

  - 열역학적 모델중 평형모델은 기상과 액상의 평형모델로 구분된다. 기상의 평형계수 (즉, 휘산도계수) 예측모델과 액상의 평형계수 (즉, 활동도계수) 예측모델은 어떤 것들이 있는지 각각 3가지 이상 나열해 보세요.

- 평형모델은 평형계수값을 구하기 위해 액상에서는 활동도 계수 (() 를 통하여 액상 휘산도 () 를 구하고, 기상에서는 휘산도계수 (() 를 통하여 기상휘산도 () 를 구한다 (18).

  - 평형상태에서는 액상 휘산도와 기상 휘산도가 같은데, 이 개념을 이용하여 평형계수를 정의하시오. 단 평형계수  로 정의된다.

  - 만일 평형상태에 있는 어떤 계가 이상기체, 이상액체로 간주된다면, 평형계수식 (Ki) 은 어떻게 표현되는가?

  - 아세톤 (Acetone) 의 증기압식은 다음과 같이 Antoine 식으로 표현되고 (단, 온도는 oC , 압력은 kPa 단위를 갖는다.), 평형상태에 있는 계의 온도는 80 oC, 압력은 100 kPa 이다.

아세톤의 기/액상이 이상기체/이상액체로 간주될 때, 평형상수값 (Ki) 를 구하시오.

3. for the acetone (1), acetonitrile (2) and nitromethane (3) system, a PT flash is performed and a distillation column is designed using a commercial process simulator (ICAS). The feeding condition is given as: F=1kmol/hr, P=1atm, T=353 K, z1=0.25, z2=0.35, and z3=0.4. Looking at the enclosed resulting report, answer the following questions. (35)

- In the first page, the result of PT flash is given. When the vaporization ratio is defined as  where V is denoted by the vapor flowrate, find  in the PT flash result.

- 상평형모델식, 증기압식, 엔탈피식, 밀도식, 증발열식에 대하여, 사용된 열역학적 모델은 무엇인지 찾아보시오.

- 사용된 상태방정식은 SRK 모델인데,

이모델식의 모델인자값인 a, b, ( 값을 구하시오. 단, 임계온도 (Tc), 임계압력(Pc) 그리고 편심인자 ((, omega) 는 주어진 결과파일 속에서 찾을 수 있다.

- 증류탑모사 결과는 2페이지 중간부터 출력되어있다. 이 결과를 보고 다음 그림에서 각 흐름에 대한 온도, 압력, 조성을 명시하고, 응축기와 재비기에서 사용된 열량을 적으시오 (총 11개 항목).

- 본 증류탑의 이론단수는 몇 개이며, 상부 환류비 (RD=L/D) 는 얼마인가?

- 증류탑 상부에서의 acetone 의 순도를 구하고, 하부에서 나이트로메탄의 순도를 구하시오.

4. 어떤 증류탑의 이론단수가 14 개이고, 이론환류비 RD=3.0 라고 할 때, 다음에 답하시오 (30).

- 증류탑 각단의 높이가 h=24 in 로 주어지고, 단의 효율을  이라고 한다면, 실제단수는 얼마이며, 이 증류탑의 전체높이는 어느 정도로 추정되는가?

- 증류탑 상부의 유량 D=0.25 kmol/hr 라고 한다면, 탑상부에서의 증기량 (V) 는 얼마인가?

- 공탑비 (=0.6, 기상의 밀도  (g=P/RT (R=0.082 atm(m3/K/kmol), 탑내 평균온도 T=350K, 그리고 탑내 선속도가 unf=240 m/hr 라고 하면, 탑직경은 얼마인가?

보너스 문제: 다음 5가지 사항에 대하여 자유스럽게 쓰세요 (5).

<이 페이지에 이름은 쓰지 말고 답안지와 함께 제출하며,

다음 사항에 모두 기입하신 분은 답안지에 가산점 5점을 표시할 것임>

- 본 과목에 있어서 수업내용, 수업방법, 수업태도등에 보완할 점이 있다면 무엇입니까?

- 한경대 화공과의 각 학년별 교과목 편성에 대하여 만족하는지요? 만일 개편을 원한다면 어떤 과목을 보강하거나 삭제해야 할까요?

- 한경대 화공과사무실, 학생회, 혹은 학교의 행정상 문제점이나 업무상 부족한 점이 있다면 무엇이 있습니까?

- 한경대 화공과 교과목 개편의 한 방편으로, 화공 계산문제들의 컴퓨터를 이용한 계산기법, 전산 프로그래밍 언어 실습, 전공과목들의 시각화 교육등, 전산 실습 강화에 바탕을 둔 개편을 시도한다면, 이 계획에 찬성하는지 반대하는지를 밝히시고, 그 이유를 적으세요.

- 한경대 화공과를 졸업한다면 무엇을 하고 싶은지 본인의 진로나 현재 직장에서 하는 일을 적으세요.

# Text boxes

F =1 mol/s, z1=0.25, z2=0.35, z3=0.4

T = 353K, P=1 atm

Qr=?

Qc=?

L=?

xD=?

D =?

P=?, T = ?

B =?, xB=?

T = ?

V=?