1. 어느 닫힌계에서 닫힌계의 내부에너지는 U 이고, 이 닫힌계로 유입되는 열은 Q, 닫힌계가 외부로 행하는 일은 W 라고 한다 (15).

이 닫힌계에 대한 에너지 보존식은 U=Q-W 이다.

1) 내부에너지의 변화량 dU 를 열변화량, dQ, 일변화량 , dW 으로 표현하시오 (5).

2) 이 닫힌계는 단열 (adiabatic) 이라고 할 때, 이 계의 엔트로피 변화량 (dS) 은 얼마이며 그 이유는 무엇인가 (5)?

3) 열역학 제 1법칙과 2법칙은 무엇인지 설명하시오 (5).

2. 온도 400 K 를 유지하고 있는 열저장조 (heat reservoir, A) 에서 이상기체가 담겨져 있는 반응기 (ideal gas reactor, B) 로 열을 공급하고 있다. 이 두 계는 닫힌계로서 전체 계 (universe, C)  에 속해있다. 닫힌계 B 의 초기상태에서 온도는 300K 이고, 압력은 0.1 MPa, 부피는 5 m3 이다. 닫힌계 B 는 열저장조 A 계로부터 열을 받아 등압에서 팽창하면서 온도가 350K 로 상승하였다. 이 이상기체의 등압열용량  이고, 이상기체상수  이다 (35).

a) 열저장조 (A), 이상기체 (B) 그리고 이 두 닫힌계를 포함하는 전체계 (C) 를 그림으로 표현하고, 이들의 에너지 전달관계를 이 그림에 추가하시오. 주어진 값들을 이 그림에 기입하시오.

b) 이상기체의 몰수를 이상기체 상태방정식을 이용하여 구하시오.

c) 이상기체가 열저장조로부터 받은 열량은 얼마인가? 등압열용량을 이용하여 구하시오.

d) 닫힌계 A 에 대하여 엔트로피 (S) 의 변화량 () 을 구하시오.

e) 등압 (isobaric) 과정의 닫힌계 B 에 대하여 엔트로피 (S) 의 변화량 () 을 구하시오.

f) 전체계 C 에 대하여 열변화량 ((QC) 과 엔트로피 변화량 ((SC) 을 구하시오.

g) 열역학 제1법칙 그리고 제 2 법칙과 연관하여 이 계에 대하여 설명하시오.

3. 피스톤/실린더로 구성된 어느 닫힌계는 외부로부터 열을 공급받는 가열기, 열을 제거하는 냉각기와 일을 공급받는 교반기가 설치되어 있다. 계의 내부는 2몰의 이상기체로 채워져 있고, 초기 온도는 500K, 압력은 0.5 MPa 이다. 정적열용량은  이고,  이다. 주어진 계에 다음과 같이 3단계의 변화를 가하였다:

i) 1단계: 냉각기를 통하여 열을 8000 J 제거하였고, 피스톤의 위치는 고정하였다

ii) 2단계: 첫번째 단계의 변화를 거친 후 냉각기와 가열기를 작동하지 않은 상태에서 압축시켜 온도를 T=500K 로 상승시켰다.

iii) 3단계: 두번째 단계의 변화를 거친 후 온도를 일정하게 유지하면서 피스톤을 팽창하여 초기상태로 복귀시켰다.

3단계에서는 등온과정으로 온도가 일정함으로 내부에너지의 변화 ((U) 가 없으며, 따라서 이 계가 잃은 열 (Q3) 은 다음과 같이 구할 수 있다.

피스톤/실린더 내의 기체는 이상기체 상태방정식 (PV=nRT) 을 만족한다 (25).

a) 3단계로 이루어진 이 계의 변화를 PV 평면에서 그림으로 표현하시오.

b) 초기상태에서 이상기체가 차지하는 부피, 1단계를 거친 후의 기체의 온도, 그리고 2단계를 거친후 기체의 부피와 압력은 얼마인가?

c) 단계 1, 2, 3 에서의 엔트로피의 변화량 ((S1, (S2, (S3) 을 구하시오.

d) 이 사이클에서의 전체 엔트로피 변화 ((Stotal) 는 얼마이며, 이 계를 Carnot cycle 과 비교하여 설명하시오.

e) 상태함수와 경로함수를 비교하여 설명하고, 이 사이클에서의 엔트로피는 상태함수임을 설명하시오.

4. 다음과 같이 뜨거운 기름을 냉각수를 통하여 냉각시키는 열교환기가 있다 (30).

a) 이 열교환기는 정상상태 (steady-state) 로 운전중이다. 유출되는 뜨거운 기름의 질량유속 (m4) 과 냉각수의 질량유속 (m2) 은 얼마인가?

b) 기름이 잃은 열량은 얼마인가?

c) 기름이 잃은 모든 열량이 냉각수로 열전달되었다고 할 때, 냉각수의 유출온도를 구하시오.

d) 이 열교환기는 등압공정으로 간주된다. 기름과 냉각수의 엔트로피 변화량을 각각 구하시오.

e) 기름과 냉각수를 포함하는 전체 계의 엔트로피 변화량은 얼마인가?

f) 이 계에 대하여 열역학 제 1 법칙과 2법칙 관점에서 설명하시오.

5. 본 과목에 있어서 수업내용, 수업방법, 수업태도 등에 보완할 점이 있다면 무엇입니까 (3) ?

# Text boxes

Q

U

W

Q

T4=60oC

m4

CP4=2.5kJ/kg/K

T3=120oC

m3=50 kg/h

CP3=2.5kJ/kg/K

T2

m2

CP2=4.0kJ/kg/K

T1=20oC

m1=30kg/h

CP1=4.0kJ/kg/K

W