모든 문제의 계산과정을 답안지에 자세히 명시할 것!!!

1. 다음에 답하시오. (25).

a) 열역학 2법칙이란 무엇인지 쓰고, 거시적 관점에서의 엔트로피를 정의하시오.

b) 가역과정과 비가역과정에 대하여 설명하시오. 필요하다면 예를 들어 설명하세요.

c) Carnot 엔진이란 무엇을 의미하는지 쓰고, Carnot 엔진의 열효율은 어떻게 정의되는지요?

d) Carnot 엔진의 PVT 선도와 TS 선도를 그려보세요.

e) Gibbs 자유에너지는 어떻게 정의되는지요? 이 정의식을 설명하시오.

2. 피스톤/실린더내의 이상기체 1몰이 다음과 같은 PVT 선도에 따라 5과정을 통하여 원래상태로 돌아온다 (30).

이 이상기체의 정압열용량 Cp=30 kJ/kmol/K, 정적열용량 CV=20 kJ/kmol/K 이고, 기체상수는 R=8.314 kJ/kmol/K 이다.

a) 등온과정 a 에 대한 엔트로피 변화량은 얼마인가?

b) 등부피과정 b 의 엔트로피 변화량은 얼마인가?

c) 등압과정 c 의 엔트로피 변화량은 얼마인가?

d) 단열과정 d 의 엔트로피 변화량은 얼마인가?

e) 등압과정 e 의 엔트로피 변화량은 얼마인가?

f) 원상태로 되돌아왔을때, 총엔트로피 변화량은 얼마인가? 이 공정은 비가역인가? 가역인가?

3. Gibbs 자유에너지의 변화량은 다음과 같이 주어진다 (10).

dG=VdP-SdT

어떤 이상기체 1몰이 T=500K 등온상태에서 압력이 10MPa 에서 5MPa 로 팽창하였다.

a) 등온상태에서 Gibbs 자유에너지를 구하는 식을 유도하시오.

b) 주어진 조건에서 Gibbs 자유에너지를 구하시오.

4. 다음 그림과 같이 이상기체로 간주되는 공기 (Cp=7R/2) 의 혼합공정에 대하여 답하시오 (20). 단, 이 혼합공정은 열과 일의 출입이 없고, 정상상태로 가정한다.

a) 질량보존법칙에 근거한 물질수지식을 세우고, 유출되는 C 흐름의 몰유속 (nC) 을 계산하시오.

b) 에너지보존법칙에 근거한 에너지수지식을 세우고, 유출되는 C 흐름의 온도 (TC) 를 계산하시오.

c) 열역학 제2법칙에 근거한 엔트로피수지식을 세우고, 엔트로피 생성속도는 얼마인지 계산하시오.

d) 만일 이 혼합공정이 내부가역과정으로 가정한다면, 비가역과정에서 생성되는 엔트로피 (즉, c) 에서 구한 엔트로피 값) 에 해당하는 열을 제거함으로서 엔트로피 증가를 막고 가역과정으로 볼 수 있다. 외부의 온도가 300K 라고 하면, 이 혼합과정에서 얻을 수 있는 최대 열속도는 얼마인가?

5. 이상기체 MW=28.8g/mol, CP=7R/2, T1=500K, P1=3MPa, q=5mol/min 정상상태에서 밸브의 조름부분을 지나 P2=0.5MPa 로 되었다고 한다 (15).

- 이 공정은 등압, 등부피, 등온 그리고 단열과정 중 어떤 과정에 해당하는가? 이유는 무엇인가?

- 정상상태로 간주되는 이공정의 엔트로피수지식을 세우시오.

- 고압상태의 기체가 저압으로 되면서 생성되는 엔트로피 (            ) 는 얼마인가?

6. 화학 및 생물공정은 크게 상류공정 (반응기를 포함하는 주변공정) 과 하류공정 (분리공정을 포함하는 주변공정) 으로 구분할 수 있다. 이러한 화학/생물공정에 대하여 대략적으로 그림을 그리고 열역학과의 관계를 설명하시오 (5) ?

# Text boxes

V, 부피

P, 압력

e

d

c

b

a

1 MPa

450 K

500 K

700 K

0.5 MPa

400 K

3 MPa

P2=0.5MPa

T2=499.9K

q=5mol/min

v2=15m/s

nB=0.5 mol/s

TA=300K

PA=1bar

P1=3MPa

T1=500K

q=5mol/min

v1 =2.5m/s

nC=?

TC=?

PC=1bar

C

B

A

nA=0.5 mol/s

TA=200K

PA=1bar