모든 문제의 계산과정을 답안지에 자세히 명시할 것!!!

1. 다음에 답하시오. (15).

a) 열역학 1법칙은 무엇인지 쓰고 예를 들어서 설명하시오.

b) 열역학 2법칙은 무엇인지 쓰고 예를 들어서 설명하시오.

c) 열역학의 응용목적은 어떤 것들이 있는가?

2. 이상기체로 간주되는 공기 흐름을 조절하는 밸브에 대하여 다음에 답하시오 (20).

정상상태에서의 열린계 질량보존에 대한 물질수지식은 . 여기에서  은 질량유속을 말하며, 속도, 단면적 그리고 밀도가 주어지면,  이다.

수평배관의 직경이 일정하므로 튜브의 단면적은 일정하다. 따라서 물질수지식은 다음과 같이 표현된다.

여기에서 기체의 밀도는 압력에 따라 많이 변하기 때문에 유입공기와 유출공기의 밀도는 다른값을 갖는다. 위식으로부터,

이상기체 상태방정식으로부터, 밀도는  이다. 이 밀도식을 대입하여 정리하면, 유출공기 유속은  이다.

- 만일 유출 공기온도  라면, 유출 공기의 유속은 얼마나 되겠는가?

- 이 밸브에 대하여 에너지 보존에 의한 에너지 수지식을 세우면, 다음과 같다.

주어진 계는 정상상태이고, 위치에너지의 변화가 없고, 입출입 질량유속은 동일하다. 그리고 열의 입출입 또한 없는 단열계이고, 축일이나 유체의 수축/팽창에 의한 일도 없다. 이때, 위에서 주어진 에너지 수지식을 간단히 정리하시오.

- 이 밸브를 통과하면서 엔탈피 변화량은 얼마인가? 단, 엔탈피의 단위는 J/kg 을 갖는다.

- 밸브를 통과하기 전과 후의 공기엔탈피 그리고 운동에너지는 어떻게 변화하였고, 에너지 보존측면에서 어떻게 에너지 형태가 변했는지 설명하시오.

3. 어떤 닫힌계에 공기와 이소옥탄 기체가 섞이지 않은 상태로 있다. 압력은 대기압상태이고, 온도 T=25oC 이다.  공기와 이소옥탄의 평균분자량은 각각,  이다 (15).

a) 공기의 질량밀도를 구하시오. 단, 기체상수 .

b) 이소옥탄의 질량밀도를 구하시오.

c) 두 기체가 섞이지 않는 상태로 있다면, 어떤 기체가 바닥으로 깔려있겠는가? 또한 그 이유는 무엇인가?

4. 물이 T=200oC, P=2MPa 상태에 존재한다. 수증기표에서 물 T=200oC 에서 포화 증기압은 Psat =1.55MPa 이고, P =2MPa 에서 포화온도는 Tsat=212oC 이다 (15).

a) X 축은 부피이고, Y 축은 압력으로 설정하여 두 온도 T=200oC 와 T=212oC 에서의 등온선을 그리세요. 즉, 두온도에서의 PVT 선도를 그리시오. 임계온도보다 낮은 이 두온도에서는 기액 평형을 이룰 수 있다.

b) 주어진 온도와 압력하에서 물은 액체로 존재하는지 기체로 존재하는지 밝히시오. 그리고 위에서 그린 PVT 선도에 주어진 상태를 표시하시오.

c) 만일 주어진 온도에서 기체 상태의 수증기를 만들기 위해서는 압력을 어떻게 조절해야 되겠는가? 위에서 그린 PVT 선도를 바탕으로 설명해 보시오.

5. T1 =600K, P1 =5MPa 상태의 메탄가스 n=1mol 이 존재하는 피스톤/실린더내의 계가 다음 그림과 같이 등온과정 (과정1), 정적과정 (과정2) 그리고 다시 등온과정 (과정3), 정적과정 (과정4) 을 통하여 처음상태로 다시 되돌아 왔다. 단,  이과정들은 가역과정이고 CV=35.7J/mol/K. (21).

- 과정 1에서 내부에너지 변화량 ((U1), 공급된 열 (Q1), 그리고 수축/팽창일 (WEC1) 을 구하시오.

- 과정 2에서 내부에너지 변화량 ((U2), 제거된 열 (Q2), 그리고 수축/팽창일 (WEC2) 을 구하시오.

- 과정 3에서 내부에너지 변화량 ((U3), 제거된 열 (Q3), 그리고 수축/팽창일 (WEC3) 을 구하시오.

- 과정 4에서 내부에너지 변화량 ((U4), 공급된 열 (Q4), 그리고 수축/팽창일 (WEC4) 을 구하시오.

- 전체 내부에너지 변화량 ((Unet) 그리고 전체 열 (Qnet) 그리고 전체 일 (WEC, net) 은 얼마인가?

- 내부에너지, 열, 그리고 일중에서 경로변수는 어떤것이고 상태변수는 어떤것인지 구분하고, 그 이유를 밝히시오.

- 열효율은 공급된 열에 대한 전체일로서 정의한다. 즉, . 이 공정에서 열효율은 얼마인가?

6. 가역, 단열, 정상상태의 터빈공정이 다음 그림과 같다. 공기의 정압열용량은 CP=3.5R 으로 일정하다 (20).

a) 본공정의 에너지 수지식을 세워서 간단히 하시오.

b) 본공정에서 엔탈피변화량, , 이라고 한다면, 온도 T2는 얼마인가? 단위는 oC.

c) 이 터빈공정으로부터 뽑아낸 축일은 얼마인가? 단위는 kW (=kJ/s).

d) 만일 이 공정에서 0.2kW 의 열손실이 발생하였다면, 이공정의 일효율은 얼마인가? 단 이때의 일효율은  로 정의한다.

7. 본 과목에 있어서 수업내용, 수업방법, 수업태도등에 보완할 점이 있다면 무엇입니까 (4) ?

# Text boxes

2

Ws=?

1

Q =0 kJ/s

Ideal gas, 2 mol/s air

P2=0.3 MPa

T2= ?

H2

Ideal gas, 2 mol/s air

P1=3.0 MPa

T1=500oC

H1